OTÁZKY A ODPOVĚDI KE ZKOUŠCE Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA PRO SKUPINA A. AI

1.   Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou

Při obchůzce kontrolujeme:

- stav oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny

- závady na kolech a pneumatikách (poškození, hustota, hloubka dezénu)

- čistotu zpětných zrcátek, SPZ a žebrování na motoru (chlazení)

- funkčnost a čistota osvětlení motocyklu

- a celkoví vzhled (např. matku zadní brzdy, fajfka svíčky, atd....)

2.	Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu

Kontrola tlaku:

- provádíme tlakoměrem

- tlak předepisuje výrobce pneumatik i výrobce motocyklu

- přehuštění a podhuštění pneumatiky vede kromě snížení bezpečnosti jízdy i ke snížení

životnosti pneumatik

*	pozor na tlak v zadní pneumatice - při jízdě se spolujezdcem je třeba jej podle předpisu
výrobce zvýšit

Hloubka dezén

- provádíme po celém obvodu a celé šíři běhounu

- používáme posuvné měřidlo (hloubkoměr)

- minimální přípustná hloubka dezénu je 1,6 mm (u motocyklu s konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.li"1 a objemu válců do 50 cm1 -1,0 mm)

3.	Jakým způsobem se kontroluje stopa motocyklu a co může být příčinou
nepřesného vedení

- provádíme namátkově, vždy však po napnutí sekundárního hnacího řetězu nebo po těžkém pádu stroje

- vyrovnání osy zadního kola provedeme napínacími šrouby řetězu

*	není-li motocykl ve stopě, hrozí jeho "vlnění" v zatáčkách a nepřesné vedení
Způsob kontroly:

- latí - lať přiložená na kola musí být přitlačena na všech čtyřech bodech, kde se může dotknout ráfků

- kontrolujeme přímo stopu po průjezdu motocyklu (na povrchu který uchová otisk pneu)

*	pohledem na motocykl za jízdy
Příčiny nesprávného vedení:

- zkřížení rámu stroje

- vychýlení některých z kol

- nevycentrovaná kola

4.	Popište napnutí sekundárního hnacího řetězu motocyklu

*	kontrolujeme prsty, které přiložíme na střed mezi uložení řetězu(pokud není stanoveno jinak)

*	nový řetěz se "častěji vytahuje" je třeba ho napnout - povolíme osu kola seřídíme(napínáky) a utáhneme.
Přílišné napnutí řetězu:

- nadměrné opotřebení řetězu a zvýšená hlučnost

- nadměrné zatížení ložisek

*	možnost prasknutí řetězu
Příliš volný řetěz:

*	nadměrné opotřebení ozubených kol

*	spadnutí řetězu za jízdy
Jiný pohon zadního kola:

- kloubový hřídel "kardan" (kromě mazání péči nevyžaduje)

- plastový ozubený řemen (snížení hmotnosti motocyklu)

5.    Popište, jek se provádí kontrola vůle řízení a vůle ložisek v kolech

Vůle řízení:

- jako u jízdního kola, kolo mez nohy a řidítky doprava nebo doleva

- při kontrole musí být přední kolo nadlehčeno - oběma rukama uchopíme teleskopické vidlice řízení a pohybujeme jimi dopředu a dozadu

Vůle ložisek v kolech:

- uchopíme oběma rukama kolo vpředu a vzadu a pohybujeme jím do stran

- uchopíme kolo zapředu a pohybem dopředu a dozadu

6.	Popište seřízení mechanické brzdy předního kola a její ošetřování

- kontrolu provádíme na motocyklu v klidu a na stojanu

- brzdu předního kola seřídíme upravením délky lanovoudu nebo maticí na klíči brzdy

- roztočíme kolo a utahujeme tak dlouho a/ začne škrtat

- pak trochu povolíme a vyzkoušíme citlivost brzdy

7.	Popište seřízení mechanické brzdy zadního kola a její ošetřování

- kontrolu provádíme na motocyklu v klidu a na stojanu

- krok páky brzdy zadního kola upravujeme pomocí seřizovači matice u klíče brzdy zadního kola

- roztočíme kolo a utahujeme tak dlouho až začne škrtat

- pak trochu povolíme a vyzkoušíme citlivost brzdy

8.	Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou Jejich výhody a
nevýhody

Kotoučová brzda:

*	na brzdový kotouč tlačí brzdové destičky po obou stranách proti sobě (třením se

zpomaluje otáčivý pohyb kotouče)

- je lépe chlazená (tření vzniká na povrchu kotouče - lepší přístup vzduchu)

- většinou se používá na předních kolech (u výkonných automobilu i ne zadních) Bubnová brzda:

- uvnitř brzdového bubnu se roztahují čelisti s obložením

- nižší účinek (přehřívání, síly nepůsobí proti sobě)

- tření vzniká uvnitř brzdového bubnu a proto je méně chlazená

9.	Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny u kapalinových brzd,
popište jejich ošetřování

Kontrola:

*	na pravé straně řídítek je zásobní nádobka brzdové kapaliny

*	hladina brzdové kapalin) v nádržce musí byt na vyznačené rysce nebo v kontrolním
okénku (pokud ryska není vyznačena musí být minimálně kul nádobky)

Závady:

- Netěsnost systému (projev - časté doplňování brzdové kapaliny)

10.	Popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru motocyklu

Čtyřdobý motor:

- má trvalou náplň motorového oleje, olejovým čerpadlem je olej tlačen přes filtr na místa kde je potřeba

- množství oleje v motoru kontrolujeme vždy před jízdou speciální měrkou nebo okénkem

- měrku před vlastním měřením otřeme hadříkem

- motocykl stojí kolmo

- výměna oleje probíhá podobně jako u automobilu podle výrobce

Dvoudobý motor:

- nemá trvalou náplň motorového oleje, ale převodového oleje

- směs benzinu s olejem připravíme sami smícháním v předepsaném poměru mícháme přímo v nádrži motocyklu, nebo předem v kanystru

- směs se u některých motorek míchá speciálním  čerpadlem ze dvou nádrží(benzínové a olejové)

- mísící poměr benzinu a oleje stanovuje výrobce motocyklu (např. 1:33,5 /1:50 / 1:100)

11.	Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení
motocyklu

Výměna:

- sejmout kryt světlometu

- odpojit konektor s kabel)

- pootočením uvolnit objímku a vyjmout ji

- vyměnit vadnou žárovku za novou stejného typu a příkonu

- halogenové žárovky nedržet za skleněnou baňku (jen za kovovou patici)

- u dvouvláknové žárovky (potkávací - dálková světla) dbát na správnou polohu kontaktu -jinak místo potkávacího světla svítí dálkové a naopak

- upevníme objímku, zapojíme konektor a uzavřeme kryt

12.	Popište způsob ošetřování vzduchového a kapalinového chlazení motoru
motocyklu

Chlazení vzduchem:

*	je účinné a konstrukčně jednoduché

- válce a hlavy motoru jsou opatřeny že h rov á ní m, které zvětšuje jejich plochu a tím může vzduch lépe odvádět teplo

- motor je chlazen náporem vzduchu při jízdě

- kromě občasného čistění žeber nevyžaduje tento chladící systém žádnou údržbu

- nevýhodou je hlučnost a nerovnoměrné chlazení

Chlazení kapalinou:

- náplní je nemrznoucí směs (nejčastěji destilovaná voda a nemrznoucí kapalina doporučená výrobcem vozidla)

- směs odnímá přebytečnou teplotu z motoru a následně se ochlazuje v chladiči

- cirkulaci mezi motorem a chladičem zajišťuje kapalinové čerpadlo

- výhody - tichý chod a rovnoměrné chlazení

- nevýhody - vyšší nároky na údržbu, možnost poruch (porušení netěsnosti apod.)

13.	Popište způsob kontroly olejových náplní motocyklu

V	motoru:

- množství oleje v motoru kontrolujeme vždy před jízdou speciální měrkou nebo okénkem v bloku motoru

- měrku před vlastním měřením otřeme hadříkem

- motocykl stojí kolmo

- výměna oleje probíhá podobně jako u automobilu

- u dvoudobých motorů nemá motocykl trvalou olejovou náplň

V	převodovce:

- pohledem na tzv. "hladinovou zátku" na boku převodové skříně

- kontroly provádíme ve lhůtách předepsaných výrobcem motocyklu

14.	Popište postup při ošetřování akumulátoru motocyklu a faktory ovlivňující jeho
životnost

Akumulátor (baterie):

- je zdrojem elektrické energie v době kdy neběží motor (především při startování...)

- po nastartování motoru již el. energii vytváří alternátor, který současně dobíjí akumulátor

- správnou funkci alternátoru signalizuje kontrolka, která musí po nastartování zhasnout

- parametry akumulátoru * napětí (např. 12 voltů)

* kapacita (např. 44 ampérhodin) - uvádí dobu, po níž lze akumulátor daným proudem vybíjet Akumulátoru nejvíce škodí:

- zkraty a záměna polarity

- nedostatek elektrolytu

- vybití na hranici možnosti akumulátoru a ponechání v tomto stavu delší dobu

- dlouhodobé vybíjení vysokými startovacími proudy (lepe je startovat vícekrát krátce

než jednou dlouze)

- mráz, není-li akumulátor dostatečně nabit Kontrola a údržba:

- upevnění, připojení a čistotu kabelových svorek ("zaoxidované" kontakty očistíme)

- před zimou nebo po delším odstavení vozidla nechat zkontrolovat stav nabití

- hladinu elektrolytu v článcích (odšroubovat zátky - hladina elektrolytu musí dosahovat nad olověné desky článků) - doléváme pouze destilovanou vodu

- moderní akumulátory jsou již bezůdržbové

15.	Vyjmenuj povinné vybavení motocyklu

- jedna náhradní pojistka o každé použitého druhu

- po jedné náhradní žárovce od každého druhu vnějšího osvětlení

- prostředky a pomůcky na opravu běžných závad

- moto lékárnička